## Slide 1: Diseño de infraestructura de telecomunicaciones para un edificio

## Slide 2
Objetivo: canalización, cableado estructurado, cuarto de comunicaciones.
Entregables: planos, memoria técnica, materiales, presupuesto.
Enfoque: TIA/EIA-568.

## Slide 3
ETAPA 1: Levantamiento de requerimientos y análisis del entorno
1.1 Identificar el tipo de edificio
¿Residencial, oficinas, escuela, clínica, etc.?
¿Cuántos pisos y áreas tiene?
¿Cuántas unidades de usuario (departamentos, aulas, oficinas)?

## Slide 4
1.2 Recolectar necesidades de telecomunicaciones
Servicios requeridos: Internet, telefonía, CCTV, TV satelital, intercom, redes Wi-Fi.
Dispositivos a conectar: computadoras, impresoras, cámaras, switches, etc.
Requerimientos por piso o área.
Entregable: Documento de requerimientos iniciales.

## Slide 5
ETAPA 2: Diseño conceptual
2.1 Elegir la normativa de referencia
España/LatAm: RICT (Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones).
Internacional: TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801, EN 50173.
2.2 Definir arquitectura general
Tipología de red: estrella jerárquica.
Niveles: backbone vertical + red horizontal.
Tecnologías: UTP Cat5/Cat6A o fibra óptica para backbone.
Entregable: Diagrama lógico de la red y normas aplicadas.

## Slide 6
ETAPA 3: Diseño técnico detallado
3.1 Planos y puntos de red
Usar software CAD o Visio para planos eléctricos con:
  Canalizaciones (bandejas, ductos, tubos).
  Racks por piso.
  Cuarto de comunicaciones principal (CPD).
  Puntos de red en cada sala, oficina, aula o vivienda.
3.2 Selección de materiales
Cable UTP/Fibra, canaletas, patch panels, tomas RJ-45, racks, switches.
Cálculo de cantidad por plano.
🔹 3.3 Memoria de cálculo
Longitudes máximas permitidas.
Pérdidas de señal (si usas fibra).
Distancias entre CPMD y puntos de red.
Entregables: planos de telecomunicaciones, Lista de materiales, Memoria técnica de diseño.

## Slide 7
ETAPA 4: Presupuesto y cronograma
4.1 Cotización de materiales
Buscar precios reales en tiendas
Incluir mano de obra, herramientas, imprevistos.
4.2 Cronograma de ejecución
Fases: canalización, tendido de cables, instalación de equipos, pruebas.
Usar diagramas Gantt (Excel o software de gestión de proyectos).
Entregable: Presupuesto detallado + cronograma.

## Slide 8
5.1 Entregar memoria técnica
Introducción del proyecto.
Normativa usada.
Diagrama de red.
Planos.
Lista de equipos y materiales.
Presupuesto.
Cronograma.
ETAPA 5: Documentación final
5.2 Preparar presentación
PowerPoint con resumen de diseño y justificación técnica.
Entregables finales:
Carpeta técnica del proyecto.
Presentación oral del grupo.